## Slide 1
해처리
드론 프로젝트
최종 발표
조원
-
    임현수
    이재호
    전유정
    신준섭
    윤성호
Contents
Notes: 안녕하세요 드론프로젝트 팀 해처리의 발표를 맡은 OOO입니다.

## Slide 2: INDEX
01
Pixy Camera
02
문제점 및 해결
03
총정리
04
Q & A
Notes: 먼저 Pixy Camera에 대해서 설명해드리고
진행하면서 생긴 문제점과 어떻게 해결했는지
그리고

## Slide 3: PixyCamera
Notes: 먼저 PixyCamera에 대해서 설명해드리겠습니다.

## Slide 4: PixyCamera
· 색상 필터링 알고리즘을 사용하여 객체감지
· 최대 7개의 다른 색상을 학습 및 기억
· 수백개의 대상을 한번에 찾을수 있음
· 1/150초마다 640*400 이미지 프레임 처리
· 20밀리 초마다 탐지된 모든 물체의 위치 업데이트
Notes: Pixy카메라는 색상 필터링 알고리즘을 사용하여 객체를 감지하는 카메라입니다.
최대 7개의 다른 색상을 학습 하고 기억하며
수백개의 대상을 한번에 찾을수 있습니다.
150초/1마다 이미지를 처리하며 20밀리초마다 물체의 위치를 업데이트 시켜줍니다.

## Slide 5: PixyCam 물체인식
Notes: PixyCam이 물체를 인식하는 예시입니다.

## Slide 6: PixyCam 선택이유
· RAM : 2K
· Flash Memorry - 32K
· 영상처리 불가능
Notes: PixyCam을 선택한 이유는 Arduino는 램이 2킬로바이트 밖에 안되서 영상처리가 불가능합니다.
따라서 별도의 영상처리 시스템이 필요했고
저희는 PixyCam을 선택했습니다.

## Slide 7: 문제점 및 해결
Notes: 진행하면서 생긴 문제점과 어떻게 해결했는지 알려드리겠습니다.

## Slide 8: PixyCamera
<Multiwii code>
<Pixy code>
Notes: 처음에 저희는 드론 오픈소스 코드인 Multiwii Code에 Pixy code를 합쳤습니다.
하지만 안돼서 버렸습니다.

## Slide 9: 차선책 선택
<Rc car>
<Pixy camera>
Notes: 따라서 저희는 비교적 간단한 Rc car에 PixyCamera를 달기로 결정했습니다.

## Slide 10: 오픈소스의 부재
Notes: 먼저 PixyCam은 킥스타터 제품이고 잘 알려진 제품이 아니라
오픈소스가 없었습니다.

## Slide 11: 이동 알고리즘 설계
Notes: 따라서 저희가 직접 알고리즘을 설계하기로 했습니다.
먼저 이렇게 실시간으로 대상의 가로와 높이를 가져와서 size를 만듭니다.
Size가 크면 전진, Size가 후진이 되게끔 설계했습니다.

## Slide 12: 이동 알고리즘 설계
<size = 4000>
<size = 16000>
Notes: 즉 사이즈가 작으면 사이즈를 키우기 위해 전진합니다.

## Slide 13: 이동 알고리즘 설계
<size = 16000>
<size = 40000>
Notes: 사이즈가 크면 사이즈를 줄이기 위해 뒤로갑니다.

## Slide 14: 좌·우 모터출력 불일치
Notes: 하지만 좌·우 모터출력 불일치로 인해 저희가 예상한대로
앞뒤로 움직이지 않고 좌우로 회전하는것을 볼수 있었습니다.

## Slide 15: 이동 알고리즘 재설계
Notes: 따라서 알고리즘을 재설계 하기로 했습니다.
앞뒤로 가는게 안되고 좌회전과 우회전만 된다면
그 2개만으로 물체를 추적시키기로 했습니다.
그러기 위해선 X의 위치를 가져와야했습니다.
기준점은 X가 중앙에 있을때의 값입니다.
만약 물체가 화면 왼쪽에 있으면 X값은 작고
화면 오른쪽에 있으면 X값이 커집니다.

## Slide 16: 좌·우 반복 이동
<size = 4000>
<X 좌표 = 20>
<size = 16000>
Notes: 만약 사이즈가 작고 x가 작으면 좌회전을 합니다.

## Slide 17: 좌·우 반복 이동
<size = 4000>
<X 좌표 = 300>
<size = 16000>
Notes: 만약 사이즈가 작고 x가 크으면 우회전을 합니다.

## Slide 18: 좌·우 반복 이동
<size = 16000>
<size = 40000>
<X 좌표 = 20>
Notes: 사이즈가 크고 X값이 작으면 이렇게 후진합니다.

## Slide 19: 좌·우 반복 이동
<size = 16000>
<size = 40000>
<X 좌표 = 300>
Notes: 사이즈가 크고 X값이 크으면 이렇게 후진합니다.

## Slide 20: 재료 부족으로 인한 한계
<앞으로 우회전>
<왼쪽 뒤로 후진>
<앞으로 우회전>
<앞으로 우회전>
Notes: 하지만 저희는 Pan/Tilt장비가 없어서 한계가 생겼습니다.
왼쪽같은 경우는 물체가 가까이 있으므로 뒤로 가야하고
오른쪽같은경우는 물체가 멀리 있으므로 앞으로 가야합니다.
하지만 사이즈가 작으므로 둘다 오른쪽으로 전진합니다.

## Slide 21: Pan / Tilt 장비 필요
Notes: 저희가 필요한 Pan/Tilt 장비입니다.
사주세요

## Slide 22: 총정리
Notes: 지금 까지 프로젝트를 총정리 하겠습니다.

## Slide 23: 아두이노 드론 / FC(Flight Control) 드론
<아두이노 드론>
<FC 드론>
Notes: 아두이노를 이용한 드론과, Fc를 이용한 드론 2가지를 만들었습니다.

## Slide 24: Object Following Rc Car
Notes: 물체를 인식하고 따라오는 Rc Car를 만들었습니다.

## Slide 25: O.F.R.C 시연연상
Notes: 시연을 보여드리겠습니다.

## Slide 26: ㅊㅁㄴㅇㄹㄴ어랴ㅐㅠㅓㅇㄹ탸ㅐㅠ
Notes: 마지막으로 드론 시영연상을 보여드리고 마치겠습니다.

## Slide 27: Q&A
Notes: Q&A

## Slide 28: Thank you
Notes: Thank You